# Releasedatum:	25.02.2020

# Referenznummer:	sro2003

Verdopplung der Datenübertragungsrate

nVent SCHROFF entwickelt PXIe Chassis für PCIe Gen 4

STRAUBENHARDT – nVent SCHROFF arbeitet an der Realisierung eines Standard PXIe Chassis für PCIe Gen 4 und plant dieses 2020 auf den Markt zu bringen. Mit der Freigabe der entsprechenden Spezifikation durch die PCISIG im letzten Jahr inklusive aller wichtigen Nutzer-Informationen und Design-Vorgaben sind nun die Voraussetzungen für Neuentwicklungen gegeben. Bisher liefert nVent SCHROFF seine Produkte noch mit PCIe Gen 3 und einer Bandbreite von 8 GBit/s pro Differentialpaar. Diese Übertragungsraten sind am Markt inzwischen gut etabliert und werden von den aktuell eingesetzten Prozessoren unterstützt.

PCIe Gen 4 bedeutet eine Verdopplung der Übertragungsrate auf 16 GBit/s pro Differentialpaar und damit auch eine Verdopplung der Nettodatenrate pro Lane von 1 GByte/s auf 2 GByte/s. Außerdem wird durch die neue Spezifikation unter anderem die Systemlatenz reduziert sowie die Skalierbarkeit für zusätzliche Lanes und die I/O-Virtualisierung und Plattform-Integration verbessert. Die Spezifikation für PCIe Gen 4 gewährleistet auch die vollständige Abwärtskompatibilität, so dass Geräte, die für frühere Spezifikationen entwickelt wurden, auch mit der neuen Technologie weiterhin korrekt funktionieren. Aktuell werden diese neuen Anforderungen vom Markt noch nicht häufig gestellt, aber es gibt bereits erste Hardware-Komponenten, die die Vorgaben der PCIe Gen 4 erfüllen.

Das Entwicklerteam von nVent SCROFF befasst sich zurzeit mit der Auswahl geeigneter Chips und den Design-Richtlinien für die Backplane. Simulationen und Modellierungen, um zu klären, wie eine PXIe Backplane für PCIe Gen 4 aussehen muss laufen bereits. Damit die Signalqualität für diese höhere Geschwindigkeit gewährleitet werden kann, wird auch die gesamte Übertragungsstrecke mit Leiterplatten- und Kontaktmaterial, Leitungsbahnen, Steckverbinder etc. neu konzipiert. Ein wichtiger Punkt wird auch der einzusetzende Switch sein. Interessant ist PCIe Gen 4 speziell für Applikationen mit extrem hohen Datenmengen, wie z.B. Videodatenverarbeitung mit höchsten Bildauflösungen. Diese verwenden dann die 2 Link-Systemslot-Konfiguration mit einem x8- und einem x16-fach Link. Hierfür wird ein Switch mit möglichst hoher Portanzahl benötigt. nVent SCHROFF geht derzeit von 96 Ports aus, so dass eine 2 Link-Konfiguration beim PXIe-Chassis unterstützt werden kann.

Einsatzmöglichkeiten von PXIe Chassis für PCIe Gen 4 sind z.B. die Drohnenüberwachung/-aufklärung mit Kameras oder die Aufnahme, Auswertung und Weiterleitung von Videodaten aus komplexen Industrieprozessen wie z.B. Hochgeschwindigkeitsaufnahmen bei Crashtests oder Tests im Flugzeugbau. Alle diese Anwendungen benötigen mehrere hochauflösende Kameras, die sehr viele Bilder pro Sekunde aufzeichnen, und somit extremhohe Datenmengen senden. Dafür werden sehr leistungsfähige Systeme mit schnellen und breiten Datenbussen benötigt.

Weitere Informationen: https://schroff.nvent.com/de/schroff/pxi-pxi-express-systems

Bildunterschrift: nVent SCHROFF PXIe Chassis

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Über nVent

nVent ist ein führender globaler Anbieter von elektrischen Anschlüssen und Schutzlösungen. Wir sind überzeugt, dass unsere innovativen elektrischen Lösungen sicherere Systeme ermöglichen und somit für eine sicherere Welt sorgen. Wir entwerfen, fertigen, vermarkten, installieren und warten leistungsstarke Produkte und Lösungen, die einige der weltweit sensibelsten Ausrüstungen, Gebäude und kritischsten Prozesse verbinden und schützen. Wir bieten ein umfassendes Spektrum an Gehäusen, elektrischen Anschlüssen und Befestigungen sowie Wärmemanagementlösungen mit mehreren branchenführenden Marken, die weltweit für Qualität, Zuverlässigkeit und Innovation stehen. Unsere Hauptniederlassung befindet sich im Vereinigten Königreich in London. Unser Management ist in den USA in Minneapolis, Minnesota, ansässig. Unser solides Portfolio führender elektrischer Produktmarken blickt auf eine mehr als 100-jährige Geschichte zurück und umfasst nVent CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF und TRACER.